一、日本IZUMI手动液压硬质切刀S-550性能特点：

1.1、内置双速液压系统，快速推进，使得切断更加迅速。

1.2、工作头可以180°旋转，可以保证在不同位置都能进行作业。

1.3、内置压力安全阀，达到设定压力标准，自动泄压，工作途中亦可进行手动泄压。

1.4、坚固、轻便，防滑手柄，易于操作。

1.5、硬质刀片，更加坚固耐用。

二、日本IZUMI手动液压硬质切刀S-550规格参数：

2.1、出力：124KN

2.2、储油量：202CC

2.3、行程：54mm

2.4、长度：625mm

2.5、重量：10.0Kg

1）剪切能力：

2）钢丝绳6x7：25mm

3）钢丝绳6x12：30mm

4）钢丝绳6x19：30mm

5）软钢棒：22mm

6）钢筋：20mm

7）铜绞线：54mm

8）铝绞线：54mm

9）钢芯铝绞线：54mm

10）张力线1x7：15mm

11）张力线1x19：20mm

12）CCP电缆:不适用 。

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。