一、日本IZUMI手动液压切刀85A产品特性：

1.1、插销式头部方便开启

1.2、头部可180°旋转作业便利

1.3、具有过载保护，超过切断能力自动泄压

1.4、需要时也可使用外部泄压阀手动泄压

1.5、双速液压油缸，快速推进切断

二、日本IZUMI手动液压切刀85A技术参数:

2.1、切断能力：Ø85mm铜铝电缆

2.2、储油量：165 cc

2.3、出力：39(kN)

2.4、尺寸(mm)：690(L)

2.5、重量：8.0(kg)

2.6、配件：手提包

2.7、备注：禁止切割钢琴线。

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。